Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГБУЗ ТО «ОСПК»

_________________А.В. Гаврилей.

«___» ______________ 2015г.

м.п

Техническое задание

аренда медицинского оборудования:

Анализатора иммунохимического модульного ARCHITECT модель i2000sr module

|  | Описание требований | Требуемые функции или параметры | Наличие функции или величины параметра в предлагаемом оборудовании |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |  |  |
| 1.1 | Автоматический иммунохимический анализатор с производительностью (количество тестов в час) | не менее 200 не более 300 |  |
| 2 | Виды лабораторных исследований |  |  |
| 2.1 | Исследование возбудителей инфекционных заболеваний для скрининга донорской крови: HbsAg, HbsAg подтверждающий, Anti-HCV, ВИЧ Аг/Ат, Сифилис | Наличие |  |
| 3 | Технические характеристики |  |  |
| 3.1 | Принцип работы: хемилюминесцентный иммунный анализ | Наличие |  |
| 3.2 | Многофункциональный загрузчик с фронтальной загрузкой и постоянным доступом к образцам | Наличие |  |
| 3.3 | Возможность автоматического проведения повторных, рефлексных измерений и автоматического разведения | Наличие |  |
| 3.4 | Штатив для образцов с количеством позиций | не менее 5 не более 10 |  |
| 3.5 | Возможность одновременного проведения исследований с одноступенчатой, двухступенчатой промывкой и предобработкой образца | Наличие |  |
| 3.6 | Возможность проведения срочных тестов без прекращения работы над рутинными анализами | Наличие |  |
| 3.7 | Система контроля качества результатов: по графикам Levey-Jennings и правилам Westgard | Наличие |  |
| 3.8 | Порт для связи с внешним компьютером | Наличие |  |
| 3.9 | Датчик детекции сгустка и пузырьков | Наличие |  |
| 3.10 | Холодильник для реагентов на борту анализатора | Наличие |  |
| 3.11 | Автоматическое удаление отходов | Наличие |  |
| 4 | Режимы работы |  |  |
| 4.1 | Произвольный режим – измерения производятся в любом заданном порядке | Наличие |  |
| 4.2 | Непрерывный доступ – загрузка дополнительных образцов и расходных материалов без прерывания текущих измерений | Наличие |  |
| 4.3 | Немедленный доступ – загрузка срочных образцов, заказ приоритетных тестов | Наличие |  |
| 4.4 | Автоматическое выполнение дополнительных тестов, основанное на определяемых пользователем параметрах | Наличие |  |
| 4.5 | Автоматическое повторное тестирование пробы в зависимости от полученного результата | Наличие |  |
| 4.6 | Автоматическое разведение пробы | Наличие |  |
| 5 | Температурный режим |  |  |
| 5.1 | Охлаждение блока для размещения реагентов | Наличие |  |
| 6 | Реагенты |  |  |
| 6.1 | Количество позиций для реагентов | Не менее 25 Не более 30 |  |
| 6.2 | Наличие различных фасовок наборов реагентов: | Наличие |  |
| 6.3 | Срок стабильности реагентов на борту (дней) | Не менее 28 не более 30 |  |
| 6.4 | Максимально возможное количество тестов, выполняемых при одномоментной загрузке реагентов | Не менее 5000 Не более 6000 |  |
| 6.5 | Автоматическое считывание данных по реагентам: количество тестов, срок годности, номер лота реагента, срок действия калибровки, номер лота калибратора, срок годности калибратора | Наличие |  |
| 6.6 | Автоматическое оповещение пользователей обо всех параметрах состояния реагентов и расходных материалов, сроков годности реагентов, расходных материалов и калибровок | Наличие |  |
| 7 | Образцы |  |  |
| 7.1 | Количество образцов на борту анализатора единовременно (в т. ч. срочных) | не менее 135 не более 150 |  |
| 7.2 | Количество срочных образцов | не менее 20 не более 30 |  |
| 7.3 | Аликвотирование образца на борту анализатора | Наличие |  |
| 7.4 | Объем образца, используемого для анализа (мкл) | не менее 50 не более 200 |  |
| 7.5 | Тип образца: сыворотка крови, плазма крови, цельная кровь | Наличие |  |
| 7.6 | Штрих кодирование образцов | Наличие |  |
| 7.7 | Возможность использования первичных пробирок различного размера | Наличие |  |
| 8 | Время до получения первого результата, (в минутах) | не менее 30 не более 32 |  |
| 9 | Типы калибровки |  |  |
| 9.1 | Для количественных тестов 2-6 точечная | Наличие |  |
| 9.2 | Для качественных тестов 2-точечная | Наличие |  |
| 9.3 | Стабильность калибровки (в днях) | не менее 14 не более 17 |  |
| 10 | Программное обеспечение |  |  |
| 10.1 | На базе Windows 2000 со встроенной системой помощи | Наличие |  |
| 10.2 | Обновление программного обеспечения (ПО) | Наличие |  |
| 10.3 | Русскоязычный интерфейс | Наличие |  |
| 10.4 | Возможность архивирования данных результатов (исследования, контрольные карты и калибровочные кривые) | не менее 50 000 не более 70 000 |  |
| 10.5 | Встроенная система контроля качества результатов в режиме реального времени (графики Levеy-Jennings, правила Westgard) | Наличие |  |
| 10.6 | Порт RS 232 C для связи с внешним компьютером | Наличие |  |
| 10.7 | Возможность присоединения анализатора к ЛИС и ГИС | Наличие |  |
| 10.8 | Возможность дистанционной диагностики работы анализатора | Наличие |  |
| 11 | Обязательный комплект поставки |  |  |
| 11.1 | Иммунохемилюминесцентный анализатор | Наличие |  |
| 11.2 | Принтер | Наличие |  |
| 11.3 | Монитор | Наличие |  |
| 11.4 | Бесперебойный источник питания | Наличие |  |
| 11.5 | Прочее необходимое периферическое оборудование | Наличие |  |
| 12 | Документы |  |  |
| 12.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России (на момент поставки анализатора) | Наличие |  |
| 12.2 | Наличие сертификата ГОСТ Р (на момент поставки анализатора) | Наличие |  |
| 12.3 | Техническая документация и инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 12.4 | Вкладыши к реагентам на русском языке | Наличие |  |
| 13 | Условия сервиса |  |  |
| 13.1 | Гарантийное обслуживание | На весь срок аренды |  |
| 13.2 | «Горячая линия» поддержки пользователей 15 часов в рабочие дни, 12 часов в выходные и праздничные дни | Наличие |  |
| 13.3 | Собственная сервисная служба компании производителя | Наличие |  |
| 13.4 | Система удаленного мониторинга работы анализатора | Наличие |  |
| 13.5 | Доставка, подъем на 2-й этаж, сборка, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию оборудования | устанавливается |  |
| 13.6 | Обучение персонала Арендатора на рабочем месте (в лаборатории) | устанавливается |  |