# УТВЕРЖДАЮ

# Главный врач ГБУЗ ТО «ОСПК»

_______________ Гаврилей А.В.

«___» ______________ 2015г.

м.п

Спецификация

| № п/п | Описание объекта закупки *указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться) | Предложение участника закупки *В случае если показатели соответствия указаны как «не менее, не более, от и до и т.д.», участнику следует указать конкретные показатели. В случае если показатели соответствия указаны как диапазонные значения, участнику закупки следует указать значение в диапазоне. Также участнику следует указать значение показателей: форма выпуска, дозировка и пр. (при наличии таких характеристик) |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта закупки (товара) | Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара), единицы измерения Эксплуатационные характеристики (при необходимости) | Количество | Наименование товара | Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара). Эксплуатационные характеристики (при необходимости), единицы измерения |
| 1. | Хладоноситель НОРДВЭЙ-ХН40 | высококачественный промежуточный хладоноситель на ацетатной основе, используемый для различных типов охлаждающего оборудования. Внешний вид прозрачная, бесцветная или со светло желтым оттенком жидкость Точка кипения около 100°С Плотность при +20 °С - 1,220 г/см3 рН при +20 °С - от 8,5 до 10,5 Температура[C0] -33, Плотность[г/см3] 1,242, Удельная теплоемкость[кДж*103/ м3*К] 3,68 Удельная теплоемкость[кДж/кг*К] 2,97 Теплопроводность[Вт/м*К] 0,430 Кинематическая вязкость[мм2/с] 42,05 Динамическая вязкость[мПас] 52,23 Поставка должна осуществляться в пластиковых бочках объемом не менее 200л и не более 250л. Единица изм.-тонна | 4,05 |  |  |

# Качественные: Качество Товара должно соответствовать ГОСТ и иной нормативно-технической документации на данный вид Товаров и подтверждаться сертификатами соответствия

Технические, функциональные: согласно спецификации

Требования к безопасности: согласно спецификации; товар сопровождается сертификатами соответствия, срок годности не менее 2 лет.

Требования к отгрузке товара: ГБУЗ ТО «ОСПК», г. Тюмень, ул. Энергетиков, 35