СПЕЦИФИКАЦИЯ Поставка изделий медицинского назначения для забора крови её компонентов Приложение № 1 к документации об аукционе в электронной форме № п/п Сведения о товаре Сведения о товаре Российского происхождения Предложение участника размещения заказа Наименование товара Характеристика товара, модели или эквивалент (в том числе: форма выпуска, единицы измерения) Количество товара Наименование товара Характеристика товара (в том числе: форма выпуска, единицы измерения) Количество товара Наименование товара Характеристики товара (в том числе: форма выпуска, единицы измерения 1 Контейнеры однократного применения для заготовки крови и получения ее компонентов Тип контейнера: сдвоенный 450/300мл с защелкивающемся на игле протектором, адаптером для вакуумной пробирки и мешочком для первой порции крови. Предварительно залитый антикоагулянт CPDA. Пропорция антикоагулянта 1:7. Возможный срок хранения эритроцитов не менее 35 суток. Количество антикоагулянта не менее 63 мл. Количество собираемой крови не более 452 мл и не менее 449 мл. Емкость дополнительного контейнера не менее 298 мл и не более 303 мл. Игла защищенная, со специальным поворачивающимся колпачком, ультратонкие стенки, 16G, тройная заточка, силиконизированное покрытие. Протектор иглы. Сразу после окончания донации игла втягивается в это устройство и надежно блокируется фиксаторами. Наличие встроенного в донорскую магистраль устройства(холдера) для взятия крови с помощью вакуумной пробирки. Мешочек для первой порции крови. Стерилизация контейнеров - паровая. Два выходных порта на каждом контейнере. 10 000 Отсутствует Отсутствует Индивидуальная упаковка контейнеров. Упакованы в отдельные пластиковые пакеты. Групповая упаковка 4 комплекта в фольгированной упаковке. Срок хранения в блистерной упаковке из фольги не менее 2-х лет с момента стерилизации. Размер трубки основного контейнера не более внутренний диаметр 3,1 х внешний диаметр 4,5 х длина 1100 мм. Размер трубки транспортного контейнера не более внутренний диаметр 3,1 х внешний диаметр 4,5 х длина 550 мм. Индивидуальная сегментная маркировка донорской магистрали. Наличие инструкции на русском языке наклеенной на фольгированную групповую упаковку. Ед. изм. - шт. Гарантийный срок товара должен составлять не менее 24 месяца. 2 Контейнеры однократного применения для заготовки крови и получения ее компонентов Тип контейнера: сдвоенный 450/450мл с защелкивающемся на игле протектором, адаптером для вакуумной пробирки и мешочком для первой порции крови. Предварительно залитый антикоагулянт CPDA. Пропорция антикоагулянта 1:7. Возможный срок хранения эритроцитов не менее 35 суток. Количество антикоагулянта не менее 63 мл. Количество собираемой крови не более 452 мл и не менее 449 мл. Емкость дополнительного контейнера не менее 449 мл и не более 452 мл. Игла защищенная, со специальным поворачивающимся колпачком, ультратонкие стенки, 16G, тройная заточка, силиконизированное покрытие. Протектор иглы. Сразу после окончания донации игла втягивается в это устройство и надежно блокируется фиксаторами. Наличие встроенного в донорскую магистраль устройства(холдера) для взятия крови с помощью вакуумной пробирки. Мешочек для первой порции крови. Стерилизация контейнеров - паровая. Два выходных порта на каждом контейнере. 5 000 Отсутствует Отсутствует Индивидуальная упаковка контейнеров. Упакованы в отдельные пластиковые пакеты. Групповая упаковка 4 комплекта в фольгированной упаковке. Срок хранения в блистерной упаковке из фольги не менее 2-х лет с момента стерилизации. Размер трубки основного контейнера не более внутренний диаметр 3,1 х внешний диаметр 4,5 х длина 1100 мм. Размер трубки транспортного контейнера не более внутренний диаметр 3,1 х внешний диаметр 4,5 х длина 550 мм. Индивидуальная сегментная маркировка донорской магистрали. Наличие инструкции на русском языке наклеенной на фольгированную групповую упаковку. Ед. изм. - шт. Гарантийный срок товара должен составлять не менее 24 месяца. 3 Контейнеры с раствором SSP+ для хранения тромбоцитов Контейнер с ресуспендирующим раствором предназначенным для частичного возмещения плазмы и для хранения тромбоконцентрата, полученного из ЛТС или аферезных тромбоцитов. Состав раствора: натрий хлорид 69,3 ммоль; натрий цитрат 10,8 ммоль; натрий ацетат 32,5 моль; моно/динатрийфосфат 28,2 моль; калий хлорид 5,0 ммоль; магний хлорид 1,5 ммоль. Срок хранения тромбоконцентрата не менее 7 дней. Использование при инактивации вирусов в тромбоцитах - да. Совместимость со всеми типами соединений: адаптер луер-лок; стерильное соединение. Объем контейнера не менее 300 мл. Срок стерильности не менее 24 месяцев с момента стерилизации. Ед. изм. - шт. Гарантийный срок товара должен составлять не менее 12 месяцев. 500 Отсутствует Отсутствует 4 Мешок для криоконсервации компонентов крови и костного мозга Ёмкость предназначена для замораживания и длительного хранения компонентов крови и тканей в жидком или газообразном азоте. Материал Каптон/тефлон. Высокая устойчивость к механическим деформациям при температуре не более -196° С. Наличие биосовместимости материалов. Наличие этикетки для идентификации каждого мешка. Количество портов - 3. Наличие отдельного кармана для хранения проб. Объем мешка не менее 100 мл. Размер не менее высота 185мм * ширина 152 мм. Количество в упаковке не менее 2. Срок стерильности с момента стерилизации не менее 36 месяцев. Ед. изм. - шт. Гарантийный срок товара должен составлять не менее 24 месяца. 20 Отсутствует Отсутствует