# УТВЕРЖДАЮ

# Главный врач ГБУЗ ТО «ОСПК»

_______________ Гаврилей А.В.

«___» ______________ 2014г.

м.п.

# Спецификация поставка изделий медицинского назначения

| № п/п | Сведения о товаре | Сведения о товаре Российского происхождения | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование товара, или эквивалент | Характеристики товара (в том числе: форма выпуска, единицы измерения) | Количество товара | Наименование товара, или эквивалент | Характеристики товара (в том числе: форма выпуска, единицы измерения) | Количество товара | Наименование товара | Характеристики товара (в том числе: форма выпуска, единицы измерения) |
|  | Планетарный миксер C-LINE 40 | Миксер предназначен для перемешивания. Панель управления должна быть оборудована таймером и электронным вариатором скорости. Модель напольная. Частота вращения месильного органа относительно дежи от 30 об\мин до 125 об\мин. Тип трансмиссии – ременная передача. Подъем и опускание дежи вручную. Оснащены защитным прутковым экраном с загрузочным отверстием. Максимальная частота вращения рабочих органов от 100 до 415 об\мин. Стальной окрашенный корпус. Дежа объемом 40 л. Потребляемая мощность, – не более 2.2кВт Масса, – не более 200 кг. Электропитание - 380 В. Габаритные размеры, мм: - ширина от 590мм до 595 мм. - глубина от 863мм до 870 мм. - высота от 1400 мм до 1405 мм. В комплекте: - 1 дежа (нерж. сталь); - венчик; - лопатка; - крюк Единица измерения – шт. | 1 | Планетарный миксер C-LINE 40 | Миксер предназначен для перемешивания. Панель управления должна быть оборудована таймером и электронным вариатором скорости. Модель напольная. Частота вращения месильного органа относительно дежи от 30 об\мин до 125 об\мин. Тип трансмиссии – ременная передача. Подъем и опускание дежи вручную. Оснащены защитным прутковым экраном с загрузочным отверстием. Максимальная частота вращения рабочих органов от 100 до 415 об\мин. Стальной окрашенный корпус. Дежа объемом 40 л. Потребляемая мощность, – не более 2.2кВт Масса, – не более 200 кг. Электропитание - 380 В. Габаритные размеры, мм: - ширина от 590мм до 595 мм. - глубина от 863мм до 870 мм. - высота от 1400 мм до 1405 мм. В комплекте: - 1 дежа (нерж. сталь); - венчик; - лопатка; - крюк Единица измерения – шт. | 1 |  |  |

# Качественные: Качество Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ) и иной нормативно-технической документации на данный вид Товаров и подтверждаться сертификатами соответствия

Технические: согласно спецификации

Функциональные: согласно спецификации

Требования к безопасности: согласно спецификации; товар сопровождается сертификатами качества, остаточный срок годности товара на момент поставки не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Требования к размерам, упаковке: согласно спецификации

Требования к отгрузке товара: склад ГБУЗ ТО «ОСПК», г. Тюмень, ул. Энергетиков, 35

Требования  к результатам работ: не устанавливаются