# УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ___________ Гаврилей А.В.

«____» _____________ 2014 г.

Техническое задание

На поставку полуавтомата

закаточного ПЗР-34-А-ВИПС-МЕД

| Наименование оборудования | Характеристики оборудования | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Полуавтомат закаточный ПЗР-34-А-ВИПС-МЕД | Предназначен для укупоривания бутылок для кровезаменителей с гладким горлом емкостью 50, 100, 250, 450 мл алюминиевыми колпачками К-3-34. | Шт. | 1 |
|  | Максимальная производительность, фл./час | Не менее 1000, не более 1100фл/ч |  |  |
|  | Способ укупорки | роликовый |  |  |
|  | Прижим колпачка | электромеханический |  |  |
|  | Привод закатывающей головки | электромеханический |  |  |
|  | Подача флаконов на укупорку | возвратно - поступательным движением стола. |  |  |
|  | Потребляемая мощность, Вт не более | 370 |  |  |
|  | Масса, кг не более | 80 |  |  |
|  | Электропитание, не более | 220 В, 50 Гц |  |  |
|  | Габариты, ДхШхВ, мм не более | 410 х 380 х 850 мм |  |  |
|  | Год выпуска | Не ранее 2013г. |  |  |
|  | Срок гарантии поставщика/производителя | Не менее 12 месяцев |  |  |
|  | Комплект поставки: |  |  |
|  | Подставки для бутылок вместимостью 50, 100, 250, 450мл | наличие |  |  |
|  | Руководство по эксплуатации, настройке и ремонту на русском языке. | наличие |  |  |
|  | Паспорт | наличие |  |  |
|  | Сертификат соответствия | наличие |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение | наличие |  |  |