# Приложение № 1

# к заявке на проведение запроса котировок

УТВЕРЖДАЮ

# Главный врач ГБУЗ ТО «ОСПК»

_______________ Гаврилей А.В.

«___» ______________ 2014г.

м.п.

# Спецификация

# на поставку морского рефрижераторного контейнера 40 Hi-Cube Carrier

| № п/п | Описание объекта закупки *указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться) | Предложение участника закупки *В случае если показатели соответствия указаны как «не менее, не более, от и до и т.д.», участнику следует указать конкретные показатели. В случае если показатели соответствия указаны как диапазонные значения, участнику закупки следует указать значение в диапазоне. Также участнику следует указать значение показателей: форма выпуска, дозировка и пр. (при наличии таких характеристик) |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта закупки (товара) | Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара), единицы измерения | Эксплуатационные характеристики (при необходимости) | Количество | Наименование товара | Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара). Эксплуатационные характеристики (при необходимости), единицы измерения |
| 1 | рефрижераторный контейнер 40 Hi-Cube Carrier | Тип контейнера - 40 футовый Внешние размеры ДхШхВ (мм) 12192*2438*2895 Внутренние размеры ДхШхВ (мм) 11658*2282*2557 Внутренний объем (куб. м.)- 66,8 Собственный вес (кг.) 4750 Грузоподъемность (Max.) (кг.) 27 790 Общий вес (Max.) (кг.) 32 500 Хладопроизводительность (ккал./ч) 3400-4200 Теплопроизводительность (ккал./ч) 5000-5200 Потребление эл.энергии (кВт) 5,5 Применяемые хладагенты R134a(t кипения -29оС) Напряжение питания (В.) 380/460, 3 фазы, 50 Гц Поддерживаемый диапазон температур(оС)-25до+25 Год выпуска 2000г. Единица измерения - штука. | Не устанавливается | 1 |  |  |

- Требования к гарантийному сроку: срок гарантии товара на момент поставки 6 месяцев

- Требования к объему предоставления гарантий качества: не устанавливаются

- Требования к гарантийному обслуживанию: не устанавливаются

- Требования к расходам на эксплуатацию товара, в том числе в течение гарантийного срока:

- Требования к обязательности осуществления монтажа и наладки: не устанавливаются

- Требования к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание: не устанавливаются