# Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок цен

# УТВЕРЖДАЮ

# Главный врач ГБУЗ ТО «ОСПК»

_______________ Гаврилей А.В.

«___» ______________ 2016г.

м.п

Спецификация

поставка систем полимерных с магистралями счетверенные

| № п/п | Описание объекта закупки *указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться) | Предложение участника закупки *В случае если показатели соответствия указаны как «не менее, не более, от и до и т.д.», участнику следует указать конкретные показатели. В случае если показатели соответствия указаны как диапазонные значения, участнику закупки следует указать значение в диапазоне. Также участнику следует указать значение показателей: форма выпуска, дозировка и пр. (при наличии таких характеристик) |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта закупки (товара) | Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара), единицы измерения Эксплуатационные характеристики (при необходимости) | Количество | Наименование товара | Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара). Эксплуатационные характеристики (при необходимости), единицы измерения |
| 1 | Система полимерная с магистралями счетверенная с антикоагулянтом и ресуспендирующим раствором | Система для забора дозы цельной крови; Конфигурация Top&Bottom; Тип: счетверенный контейнер; Объем контейнеров: 450/450/300/300. Мешки стерильные, апирогенные, однократного применения, стерилизованные паром. Антикоагулянт в первичном контейнере CPD, в количестве не менее 63 мл. Ресуспендирующий раствор SAGM, в количестве не менее 100 мл. Наличие контейнера для первой порции крови. Наличие устройства для забора крови на исследования с помощью вакуумных пробирок. Игла защищенная, со специальным поворачивающимся колпачком, ультратонкие стенки, 16G, тройная заточка, силиконизированное покрытие. Наличие системы защиты иглы, исключающей манипуляции с иглой после ее использования. Индивидуальная стерильная упаковка каждой системы. Наличие инструкции на русском языке, наклеенной на групповую упаковку. Срок годности на момент поставки - не менее 12 месяцев. Ед. изм. - шт. | 600 |  |  |

# Качественные: Качество Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ) и иной нормативно-технической документации на данный вид Товаров и подтверждаться сертификатами соответствия

Технические: согласно спецификации

Функциональные: согласно спецификации

Требования к безопасности: согласно спецификации; товар сопровождается сертификатами качества

Требования к размерам, упаковке: согласно спецификации

Требования к отгрузке товара: склад ГБУЗ ТО «ОСПК», г. Тюмень, ул. Энергетиков, 35

Требования  к результатам работ: не устанавливаются