# Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок

# УТВЕРЖДАЮ

# Главный врач ГБУЗ ТО «ОСПК»

_______________ Гаврилей А.В.

«___» ______________ 2016г.

м.п

Спецификация

Поставка анализатора полуавтоматического биохимического Clima MC-15 с принадлежностями

| № п/п | Сведения о товаре | Сведения о товаре Российского происхождения | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование товара или эквивалент | Характеристика товара (в том числе: форма выпуска, единицы измерения) | Количество товара | Наименование товара или эквивалент | Характеристика товара (в том числе: форма выпуска, единицы измерения) | Количество товара | Наименование товара или эквивалент (в том числе страна происхождения) | Характеристики товара (в том числе: форма выпуска, единицы измерения) |
| 1 | Полуавтоматический биохимический анализатор Clima MC-15 с принадлежностями | Согласно Техническому заданию к спецификации. Ед. изм. – шт. | 1 | Отсутствует | Отсутствует |  |  |  |

# Техническое задание

| № | Параметр | Требование технического задания |
| --- | --- | --- |
|  | Полуавтоматический биохимический анализатор |  |
|  | Общая характеристика |  |
| 1 | Принцип измерения: | фотометрия, турбидиметрия. |
| 2 | Измеряемые параметры: | Открытая система (возможность адаптации реактивов различных производителей) |
|  | Технические данные |  |
| 1 | Производительность | До 300 тестов/час - конечная точка; 200 тестов/час - кинетика |
| 2 | Режимы измерения | Method, random, profile |
| 3 | Методы исследования: | Абсорбция, конечная точка, кинетический, фиксированное время, иммунотурбидиметрия, дифференциальный. |
| 4 | Количество каналов измерений | 15 |
| 5 | Измерительные кюветы | 15-секционная мультикювета |
| 6 | Термостат | Встроенный, на 60 проб |
| 7 | Шейкер | Встроенный, программируемый |
| 8 | Количество программируемых тестов | Не более 99 |
| 9 | Оптическая система. | Галогеновая лампа 20 Вт, измерение по 7 длинам волн – 340, 405, 500, 546, 578, 630 и 670 нм, бихроматический метод измерения. |
| 10 | Ширина зоны пропускания | 8 нм |
| 11 | Фотометрическая точность | + 2% от 0 до 2,5 OD |
| 12 | Печатающее устройство | Встроенный термопринтер 110 мм |
| 13 | Фотометрическая линейность | Менее 1% |
| 14 | Объем дозированной пробы: плазма, сыворотка, ликвор, моча. | 2-150 мкл. |
| 15 | Объём реагента на исследование | 400-600 мкл |
| 16 | Программное обеспечение | Русифицированное |
| 17 | Электропитание | 220 В, 50Гц. |
|  | Комплект поставки |  |
| 1 | Комплект аксессуаров и расходных материалов, поставляемых с прибором | противопылевой чехол – 1 шт., термобумага – 2 рулона, сетевой кабель – 1 шт., предохранитель – 2 шт., фотометрическая лампа – 1 шт., мультикюветы – 310 шт., штативы для кювет (рабочая станция)- 1 шт., инструкция пользователя на русском языке – 1 шт. |
|  | Обучение мед. персонала и гарантийные обязательства |  |
| 1 | Обучение мед. персонала | На рабочем месте |
| 2 | Гарантийный период | Не менее 12 месяцев |
| 3 | Наличие сервисной службы | Авторизированный сервис |
|  | Документы |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
| 2 | Сертификат или заменяющий его документ | Наличие |
| 3 | Инструкция на русском языке | Наличие |