# Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок

# УТВЕРЖДАЮ

# Главный врач ГБУЗ ТО «ОСПК»

_______________ Гаврилей А.В.

«___» ______________ 2016г.

м.п

Спецификация

Поставка пластин-электродов запаивающих TSCD Wafers

| № п/п | Сведения о товаре | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование товара или эквивалент | Характеристика товара (в том числе: форма выпуска, единицы измерения) | Количество товара | Наименование товара или эквивалент (в том числе страна происхождения) | Характеристики товара (в том числе: форма выпуска, единицы измерения) |
| 1 | Пластины-электроды запаивающие TSCD Wafers | Пластины-электроды запаивающие для одноразового использования к устройству для стерильного запаивания трубок пластикатных контейнеров с кровью. Совместимость с устройствами для стерильного запаивания трубок TSCD и TSCD II - наличие. Материал пластин - медь, серебро, никель, хром, примесь фенола, примесь винила. Спайка трубок - – Сухая к сухой – сухая к влажной – влажная к влажной. Максимальный диаметр соединяемых трубок (магистралей) из ПВХ - 4,5 мм. Размеры пластины (ДхШхТ) - 34,3х12,7х0,25 мм. Температура нагревания - до 320 ºС. Тип упаковки пластин - Кассета. Количество пластин в кассете - 70. Ед. изм. – шт. | 980 |  |  |

РУ № ФСЗ 2008/03046

Товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению в установленном порядке.

Остаточный срок годности поставляемого Товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев.

Товар должен быть соответствующим образом упакован. Упаковка должна быть без признаков нарушения ее целостности и обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать  международным стандартам упаковки.

Поставщик должен гарантировать качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.