# Приложение № 1 к извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме

на поставку картриджей для системы очистки воды Elix-100

# УТВЕРЖДАЮ

# Главный врач ГБУЗ ТО «ОСПК»

_______________ Гаврилей А.В.

«___» ______________ 2016г.

м.п

Спецификация

| № п/п | Описание объекта закупки *указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться) | Предложение участника закупки *В случае если показатели соответствия указаны как «не менее, не более, от и до и т.д.», участнику следует указать конкретные показатели. В случае если показатели соответствия указаны как диапазонные значения, участнику закупки следует указать значение в диапазоне. Также участнику следует указать значение показателей: форма выпуска, дозировка и пр. (при наличии таких характеристик) |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта закупки (товара) | Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара), единицы измерения Эксплуатационные характеристики (при необходимости) | Количество | Наименование товара | Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара). Эксплуатационные характеристики (при необходимости), единицы измерения |
| 1. | Картридж Q-Gard | Картридж предназначен для доочистки воды (удаления ионов, пропущенных мембранами обратного осмоса. Очистка от ионов до уровня удельной электропроводности 0,067 мкСм/см). Наполнение - ионообменные смолы. Единица измерения - шт. | 4 |  |  |
| 2 | Заряженный фильтр DURAPORE, 0,22 мкм | Фильтр с электрическим зарядом на фильтроэлементе цилиндрической формы, диаметром 6,9 см, длиной 25 см. Материал корпуса – полипропилен + силикон. Фильтрующий материал – заряженный поливинилиден фторид. Гидрофильный. Диаметр пор 0,22 мкм. Подключение – код0. Единица измерения - шт. | 3 |  |  |
| 3 | Картридж DURAPORE, 0,22 мкм | Фильтр цилиндрической формы, диаметром 6,9 см, длиной 25 см. Материал корпуса – полипропилен + фторэластомер. Фильтрующий материал – гидрофильный поливинилиденфторид. Диаметр пор 0,22 мкм. Единица измерения - шт. | 2 |  |  |
| 4 | Вентиляционный фильтр системы SDS | Вентфильтр с ловушкой СО2 для системы SDS. 3-х слойный: активированный уголь, 0,45 мкм мембрана целлюлозная, негашеная известь. Единица измерения -шт. | 2 |  |  |
| 5 | Картридж предочистки Progard TL с хлором | Применяется для предварительной очистки, хлорной автоочистки для предотвращения минерального осаждения, органического загрязнения и хлорного окисления мембран обратного осмоса. Картридж трёхслойный, состоит из слоя активированного угля, слоя полифосфатов для умягчения, 5-микронного фильтра и хлорных соединений. Рабочее давление 7 бар при температуре меньше 25ºС и 10 бар при температуре воды больше 25ºС. Единица измерения - шт. | 6 |  |  |

Картриджы (фильтры) предназначены для системы очистки воды ELIX – 100 (производства компании Merck Millipore).

1.	Требования к гарантийному сроку: не менее 12 месяцев с момента поставки

2.	Требования к объему предоставления гарантий качества: устанавливается

3.	Требования к гарантийному обслуживанию: устанавливается

4.	Качество Товара должно соответствовать сертификационной системе качества ISO 9001.

5.	При передаче Товара Поставщик предоставляет Сертификат ISO, Сертификат соответствия, Экспертное заключение по результатам санитарно - эпидемиологической экспертизы продукции