# Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок

# УТВЕРЖДАЮ

# Главный врач ГБУЗ ТО «ОСПК»

_______________ Гаврилей А.В.

«___» ______________ 2016г.

м.п

Спецификация

Поставка пресса для деструкции медицинских отходов

| № п/п | Сведения о товаре | Сведения о товаре Российского происхождения | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование товара или эквивалент | Характеристика товара (в том числе: форма выпуска, единицы измерения) | Количество товара | Наименование товара или эквивалент | Характеристика товара (в том числе: форма выпуска, единицы измерения) | Количество товара | Наименование товара или эквивалент (в том числе страна происхождения) | Характеристики товара (в том числе: форма выпуска, единицы измерения) |
| 1 | Пресс для деструкции медицинских отходов | Тип пресса - гидравлический Размеры - не более 1700*550*500мм Масса - не более 170кг Усилие прессования - не менее 9 тонн Цикл прессования - не менее 30 сек. Объем приемной камеры - не менее 60 л Питающее напряжение - 220В/50Гц Мощность двигателя - не менее 1,5 кВт Уменьшение объема отходов - не менее, чем в 10 раз Материал корпуса - нержавеющая сталь Материал приемной корзины - нержавеющая сталь Ед. изм. – шт. Обучение медицинского персонала - на рабочем месте: Гарантийный период - не менее 12 месяцев Наличие сервисной службы - авторизированный сервис Документы: Регистрационное удостоверение МЗ РФ Сертификат или заменяющий его документ Инструкция на русском языке | 1 | Отсутствует | Отсутствует |  |  |  |